| 1. Общие данные. Введение. Разработка проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан” выполнена по заданию Администрации муниципального района Белебеевский район РБ в соответствии с муниципальным контрактом № 29 от 16 июля 2013 года. Цель работы Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории Баженовского сельсовета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов. Основные задачи - Определение направлений территориального развития населенного пункта; - Установление границ функциональных зон с увеличением территорий индивидуального жилищного строительства; - Предложения по увеличению территорий зеленых насаждений общего пользования. При разработке проекта территориального планирования был проведен комплексный анализ: - исходных данных для планирования, - современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений ее комплексного развития, - предшествующей градостроительной документации. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | №42(2)/13 - ГП |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт №29 от 16.07.2013 г. |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| Разработали | Даутова В.М. |  |  | Проект территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Баженовский сельсовет” в муниципальном районе Белебеевский район РБ” | Стадия | Лист | Листов |
|  | Минязев М..А. |  |  |  | ГП | 3 | 60 |
|  | Нугманова С.О. |  |  |  |  |  |  |
| ГАП | Даутова В.М. |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» муниципального района Белебеевский район РБ |
| ГИП | Нугманова С.О |  |  |  |  |

В процессе работы рассмотрены варианты дальнейшего территориального развития населенного пункта, разработаны проектные предложения по функциональному зонированию территории сельсовета, развитию его архитектурно – планировочной и транспортной структуры, инженерной подготовке, инженерному обеспечению.

Основные показатели по проекту

Проектный план реализации принят: расчетный срок - 2023 г.

Работа выполнена в масштабе 1:5000, 1:2000

Площадь населенных пунктов сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район в существующих границах - 242,77 га, в том числе:

- с. Баженово – 126,82 га,

- д. Мартыново – 47,3 га,

- д. Екатериновка -41,55 га,

- д. Новониколаевка -27,1 га.

Площадь населенных пунктов сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район в проектных границах – 258,07 га, в том числе:

- с. Баженово – 126,82 га,

- д. Мартыново – 47,3 га,

- д. Екатериновка -42,75 га,

- д. Новониколаевка -41,2 га.

Численность населения по данным переписи на  01.09.2013 год – 1336 чел., в  том числе:

- с. Баженово – 1151 чел.,

- д. Екатериновка – 118 чел.,

- д. Мартыново – 12 чел.,

- д. Новониколаевка – 55 чел.

Расчетная численность населения  на 2023 год – 1804 чел.

Проект разработан в соответствии с требованиями основных законодательных и градостроительных документов, действующих в области градостроительной деятельности:

-    Градостроительный Кодекс РФ №1232-ФЗ от 18.12.2006 г.

- СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”  № 820 от 28.12.2010 г.

-  Республиканские нормативы  градостроительного проектирования Республики Башкортостан “Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан”, утвержденных Постановлением Правительства РБ №153 от 13.05.2008 г.

-    Земельный Кодекс РФ №154- ФЗ от 27.07.2006 г.

-    Водный Кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.

-    Лесной Кодекс РФ №200 –ФЗ от 04.12.2006 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 “Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

-    СНиП 2.05.02-85* “Автомобильные дороги”.

-   СНиП 11.04-2003  “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждения градостроительной документации”.

-    Федеральный закон “Об охране окружающей среды” №7-ФЗ от 10.01.2002 г.

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории муниципальных образований.

Использованные исходные материалы

Графические материалы:

-    Топографическая основа М 1:2000 (в электронном виде),

Текстовые материалы:

- Материалы, представленные Администрацией муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Анализ современного состояния.

2.1. Природные условия.

Климат. Климатическая характеристика приводится по метеостанции Аксаково по данным ТСН “Климат Республики Башкортостан” и СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”.  По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Баженовский сельсовет относится к климатическому подрайону I B.

Климат района континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года. Продолжительность солнечного сияния 1850-1820 час.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2 °С. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,5 °С, средняя температура июля +18,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет  -47,0 °С, абсолютная максимальная +37 °С.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее – 30 °С и 15 дней с температурой менее -20 °С.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360 мм, однако бываю годы, когда в весеннее – летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3 месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков – 50 мм. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%, наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим.  Характеризуется преобладанием в течение года ветров южного и юго – западного направления. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2 м/с – южных и юго – западных направлений, 2,6 м/с – северных и северо – восточных направлений.

Опасные погодные явления.  Представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незаселенных территориях. Преобладают метели южного и юго – западного направлений с силой ветра 6-13 м/с. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Рельеф.  Территория Баженовского сельсовета муниципального района Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино – Белебеевской возвышенности и характеризуется полого - увалистыми пространствами с абсолютными отметками поверхности 250-390 м.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы верхнепермского возраста и четвертичные отложения. В составе верхнепермских отложений выделяются породы уфимского, казанского и татарского ярусов. Породы представлены чередованием песчано – глинистых и алевритовых пород с известняково – долгомито – маргелистыми толщами. Коренные породы перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 0,5 до 15,0 м. Из четвертичных отложений наиболее широким распространением пользуются аллювиально - делювиальные образования. Представлены они суглинками с включением щебня, гальки, гравия коренных пород.

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными колодцами. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 1-2 до 10-12 м. Воды пресные гидрокарбонатные – кальциево – магниевые, не агрессивные к бетону.

Инженерно – геологические условия. Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов и оврагов.

2.2. Современная планировочная организация территории.

Сельское поселение Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район располагается юго – западнее города Белебея и  включает в себя четыре    населенных    пункта:     с. Баженово,    д. Екатериновка,     д. Мартыново,  д. Новониколаевка. Административным центром муниципального образования является с. Баженово, которое находится в 27 км от города Белебея и в 200 км от столицы Республики Башкортостан  - г. Уфы.

Автомобильная связь с населенными пунктами сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по дороге магистрального значения II категории Белебей – Приютово - Ермекеево, а также  местного    значения,  ведущей:    из   города   Белебея   через   населенный  пункт – д. Малиновка сельского поселения Малиновский сельсовет и с. Аксаково, которая примыкает к автомагистрали III категории Белебей  – Уфа.

Селитебная территория населенных пунктов поселения сформирована одной – двумя улицами, вдоль которых по сторонам расположены личные подсобные хозяйства. Жилой фонд представлен 1-2 квартирными деревянными домами усадебного  типа,  и  кирпичными  домами,  преимущественно  преобладающими в д. Новониколаевка и с. Баженово.

Общественный центр сельского поселения Баженовский сельсовет сформирован     в      административном    центре   муниципального   образования  - с. Баженово, и представлен объектами: административное здание, клуб с библиотекой,  детское дошкольное учреждение, совмещенное с фельдшерско – акушерским пунктом, средняя общеобразовательная школа на 419 мест, почта, три  торговые точки. В д. Екатериновка функционирует  один магазин.

Коммунально  –   складские  здания  (фермы,  зерносклады)  расположены  в с. Баженово и д. Екатериновка.

Крупные лесные массивы, прилегающие к территориям деревень, могут рассматриваться как рекреационная территория отдыха для жителей и развития паркового туризма.

2.3. Социально – экономическое развитие.

Ведущими отраслями экономики сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район являются сельское хозяйство, фермерство и общественное питание.

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве зерновых культур, в молочно – мясном животноводстве, птицеводстве и пчеловодстве.

Однако, несмотря на это, за последние годы  сократились основные фонды, как в сельском хозяйстве, так и других сферах экономики. Объем инвестиций за эти годы не обеспечивал потребности социально – экономического развития поселения.

Проблемы развития района во многом связаны с внешними условиями и факторами развития – отсутствии инвестиций, модернизации действующих предприятий, развития новых производств, в т.ч. аграрно – промышленного комплекса (переработки молока, мяса, зерновых культур, дерева и т.д.), освоения залежей местного сырья для производства строительных материалов, развития сферы услуг туристско – рекреационного направления.  Только данные направления предотвратят негативные процессы жизни сельского поселения  - депопуляции, сокращение трудовых кадров, неразвитость системы общественного обслуживания.

2.4. Историко-культурный потенциал.

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности).

В настоящее время на территории сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район находится выявленный памятник археологии Мартыновские курганы, находящиеся в 0,75-1,0 км на юг от д. Мартыново, на левом берегу реки Ря.

2.5. Инженерно – транспортная инфраструктура.

2.5.1.  Транспортная инфраструктура.

Сельское поселение Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район находится в западной части Республики Башкортостан, в 27 км от центра района – г. Белебей.

Автодорога межрайонного значения Белебей – Ермекеево II технической категории,  проходящая  вдоль населенных пунктов, обеспечивает связь с соседним районом – Ермекеевским.

Внешние дороги имеют  твердое покрытие (асфальтовое и щебеночное), по которым организовано маршрутное автобусное сообщение  до   населенного   пункта –   с. Баженово,     и     проходящий     вдоль     д.  Екатериновка,    д. Мартыново   и д. Новониколаевка маршрутный автобус г. Белебей – р.п. Приютово.

Связь между деревнями сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район осуществляется по отсыпным грунтовым дорогам.

В административном центре сельского поселения – с. Баженово имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части ул. Трудовая - протяженностью 0,82 км и ул. Восточная - 0,6 км. Также имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части в д. Екатериновка по ул. Центральная - протяженностью 0,22 км и д. Новониколаевка по ул. Лесная - протяженностью 0,80 км. Остальные улицы деревень - либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов имеют выходы на внешние направления.

2.5.2. Инженерная  инфраструктура.

Водоснабжение.  Централизованная система водоснабжения имеется во всех населенных пунктах Баженовского сельсовета муниципального района Белебеевский район РБ.

Канализация.  Централизованная система канализации отсутствует. Сточные воды спускаются в выгребные ямы.

Теплоснабжение.  Большая часть жилой застройки имеет индивидуальное отопление от отопительных котлов, работающих в основном на газовом топливе. Двухэтажные многоквартирные дома имеют централизованное отопление от существующих трех газовых блочных котельных.

Газоснабжение. Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Природный газ поступает от ГРС г. Белебей по территории района по межпоселковым до газораспределительных пунктов и далее по газопроводам среднего давления и низкого давления непосредственно потребителям.

Электроснабжение.  Электроснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от энергосистемы ПО Белебеевские электрические сети ООО “БашРЭС”. Потребители получают электроэнергию непосредственно от КТП (10/0,4 кВ). Распределительная сеть имеет воздушно – кабельное исполнение.

Телефонная связь. Обеспечение потребителей телефонной связью производится от АТС, расположенных в с. Баженово. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания.

3. Проектные предложения.

3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории.

Основные направление градостроительного развития сельского поселения Баженовский сельсовет базируются на основных положениях Федеральных целевых программ, комплексном анализе территории, современных тенденциях развития сельского поселения, природных и  культурно- исторических особенностях.

Развитие планировочной структуры поселения происходит на основе сложившейся организации территории с учетом дальнейшей организации качества среды жизнедеятельности,  взаиморазмещения таких составляющих, как – природные факторы, жилые образования, зоны общественного назначения, рекреационные, производственные, зоны инженерных и транспортных инфраструктур, а также инвестиционного потенциала территории сельского поселения.

Развитие сельского поселения Баженовский сельсовет предлагается осуществить за счет рационального использования территорий поселения, реконструкции, а также за счет освоения свободных территорий.

Проектом предлагается дальнейшее благоустройство всех функциональных зон сельского поселения. Планировочные решения территориального планирования учитывают природный ландшафт местности – склоны, озелененные овраги и существующие зеленые насаждения, органично вписывая их в  среду поселения.

Предлагается  развитие  и   благоустройство   административного центра сельского поселения Баженовский сельсовет -  с. Баженово, которое предполагает возобновление работы общественной сельской бани, торговых точек. В д.  Мартыново    и д. Новониколаевка планируется размещение магазинов смешанного ассортимента.

Развитие жилищного строительства включает в себя размещение площадок под личное подсобное хозяйство, предусматривается обеспечение дорожной сетью и инженерными коммуникациями с учетом всех норм и требований, благоустройство и озеленение для повышения комфортности проживания.

Основные  площадки под развитие малоэтажного жилищного строительства размещаются на месте заброшенных и неиспользуемых земельных участков в юго- восточной части д. Екатериновка (31 земельный участок), в северо – восточной и южной  части  д. Новониколаевка  (34 земельных участка)  и в центральной части в д. Мартыново (52 земельных участка). Предусматривается размещение 1-2 этажных одноквартирных индивидуальных жилых домов на земельных участках площадью 0,18 - 0, 2 га. Площадки под развитие жилищного строительства с. Баженово не предусматриваются по причине прохождения магистрального  трубопровода – продуктопровода ШФЛУ «Оренбург-Шкапово-Туймазы» с зоной минимального расстояния от оси трубопровода согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» 2000 метров.

Производственные объекты и объекты агропромышленного комплекса  сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район планировочно сосредоточены: в южной части  с. Баженово – КФХ и ООО “Агрофирма “Линда”   (по   выведению   и   выращиванию   бройлеров  и  гусей) и   при  въезде  в  д. Екатериновка (животноводство, коневодство) - предлагаются к совершенствованию и развитию в плане производственного  обеспечения.

3.2. Проектные социально – экономические параметры развития населенного пункта.

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы.

Экономическая политика района должна быть направлена на достижение главной цели  - обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения. Уровень развития социальной сферы района во многом зависит от тенденций изменения экономического потенциала. Ведущее место в нем занимают  предприятия промышленности  - сельское хозяйство, животноводство и малое предпринимательство.

Главная задача местных органов власти в создании экономического роста заключается в сохранении производственно – технологического потенциала района, привлечение инвестиционных проектов, организации новых производств.

Учитывая планы дальнейшего наращивания объемов жилищного строительства, потребуется создание предприятий строительного профиля -освоение производства ряда стройматериалов деревообрабатывающей группы.

В сельском хозяйстве основными производителями сельскохозяйственной продукции останутся общественные хозяйства, и личные подсобные хозяйства граждан. Прирост реальных денежных доходов населения будет происходить за счет увеличения заработной платы и доходов от личного подсобного хозяйства.

Развитие малого предпринимательства во всех секторах экономики района увеличит численность и занятость населения, увеличит объемы и повысит эффективность производства товаров и услуг.

Восстановление экономического потенциала района возможно также путем организации следующих производств:

- строительных материалов с использованием собственной базы природных  ископаемых,

- разнообразной продукции из мяса (колбасных изделий), из муки (хлебобулочных изделий), кумыса и молока на мини – предприятиях,

-    инструментов и материалов для сельхозработ, мебели.

Возможным резервом для организации новых рабочих мест предполагается и более глубокая переработка продуктов сельского хозяйства, например: выделка шкур животных, консервирование овощной и ягодной продукции.

В настоящем предлагается как размещение новых конкретных промышленных объектов, так и развитие принципиально важных направлений  экономики района, способствующих созданию новых рабочих мест.

Рост благосостояния жителей района, увеличение доходной части бюджета с учетом федеральных и республиканских дотаций, трансфертов и иных форм и методов помощи району, позволит успешнее решать задачи культурно – бытового, жилищного и иного социально - экономического развития населенного пункта.

    - Проектная численность населения.

Проектные предложения по численности населения в сельском поселении Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район исходят из прогноза социально – экономической и демографической обстановки в Башкортостане на рассматриваемую перспективу:

- из существенного улучшения демографической ситуации в районе, повышению рождаемости будет способствовать рост доходов населения,

-  из наиболее благоприятной конъюнктуры в развитии основных отраслей поселения, способствующих созданию новых рабочих мест,

-  из возможного привлечения масштабных инвестиций в экономику сельского поселения,

Вследствие данного прогноза, численность населения поселения возрастет до 1,8 тыс. чел.

3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса.

Территория сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан обладает большим природным потенциалом. Организация туристских маршрутов в рамках познавательного и экологического туризма позволит обеспечить дополнительными рабочими местами население сельского поселения, а также позволит реализовать рекреационный потенциал района.

Озеленение.   Озеленение, как система поселения в целом, так и отдельные элементы – парки, озелененные улицы – при рациональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру поселения, и тесно связано с функциональным зонированием территории, - выполняет шумозащитные, ветрозащитные и пылезащитные функции, создает здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из создания парково – спортивной зоны, озеленения в поймах ручьев, улиц, территорий общественных зданий и производственных предприятий, организованного дополнительного озеленения путем посадки декоративного кустарника в виде групп и живой изгороди, а так же устройства газонов и цветников.

3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.

Исходя из принятой средней обеспеченности к расчетному сроку 24 м2/чел, средний ежегодный ввод жилой площади (с учетом убыли) должен составить:

- в расчетный период (2023 г.): 1804 чел.* 24 м2/чел. =43,3 тыс. м2,

Реализация предусматриваемых объемов нового жилищного строительства для обеспечения потребностей постоянного населения района потребует освоения под жилую застройку  порядка  58,75 га осваиваемых территорий до 2023 г.

Выполнение этой программы во многом зависит от принятых подходов к решению проблемы ускорения жилищного строительства на уровне местных органов власти всей республики и Белебеевского района.

Одна из очевидных проблем – нехватка инженерно – подготовленных площадей для нового строительства, которая, на сегодняшний день, осуществима только за счет бюджетных средств Республики Башкортостан с привлечением внешних целевых займов для развития инфраструктуры.

    - Развитие социального и культурно – бытового обслуживания.

Для   создания комфортной пространственной среды в населенных  пунктах,   необходимо   обеспечить  функциональную  насыщенность   пространства  сельского поселения объектами общественного обслуживания.

На      расчетный   срок   планируется   размещение   в    д.   Мартыново   и   д. Новониколаевка  магазинов смешанного ассортимента.

Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых к размещению в населенном пункте приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование предприятия (производства) | Рекомендуемые районы размещения | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественная сельская баня (восстановление) | Центральная часть с. Баженово | Весь период |
| 2 | Магазин (восстановление) | Центральная часть с. Баженово | Весь период |
| 3 | Магазин смешанного ассортимента | Центральная часть д. Мартыново | Весь период |
| 4 | Магазин смешанного ассортимента | Центральная часть д. Новониколаевка | Весь период |

4. Инженерно – транспортная инфраструктура.

4.1. Транспортная инфраструктура.

4.1.1. Улично – дорожная сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ должно стать одним из условий повышения уровня жизни и его социально – экономического развития.

Проектом предусмотрено благоустройство существующих проезжих частей за счет отсыпки улиц и устройство новых с асфальтированным покрытием, строительство тротуаров, модернизация уличного освещения и озеленение улиц.

Въезд в населенные пункты сельского поселения Баженовский сельсовет осуществляется    с    южной    стороны    города   Белебея   и  с  западной  стороны  с. Аксаково сельского поселения Аксаковский сельсовет по автодорогам внешнего направления.

Для проектируемых улиц местного значения населенных пунктов сельского поселения ширина улицы составляет 20.0 - 25.0 м, ширина проезжей части -  7.0 - 10.0 м, тротуаров – 1,0 - 1.25 м.

4.1.2. Транспорт.

В населенные пункты сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ предусмотрено движение рейсового автобусного маршрута.

Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня автомобилизации.

Проектом предусматривается оборудование открытых автостоянок рядом с объектами общественно – делового назначения сельского поселения.

Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи и открытые автостоянки на земельных участках, принадлежащих жителям усадебной застройки.

4.2. Развитие инженерной инфраструктуры.

4.2.1. Связь.

Телефонная связь. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №104 от 11.11.2013 года, выданными Белебеевским РУС ОАО “Башинформсвязь” филиал  “Туймазинский межрайонный узел электрической связи”.

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определяется по укрупненным показателям исходя из условий:

- установки одного телефона на жилой дом с резервом;

- количества телефонов в зданиях культурно – бытового назначения из расчета  20% от количества квартирных телефонов.

Телефонизацию проектируемой индивидуальной жилой застройки и общественно – деловой застройки в сельском поселении Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ осуществить от существующих коммуникаций Белебеевского РУС.

4.2.2. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №1526 от 13.11.2013 года, выданными ООО «Белебеевский водоканал».

Максимальная суммарная нагрузка в точках подключения: 286 м3/сут. Подключение сетей водоснабжения произвести от магистрального водопровода ø400мм Мартыново-Приютово, источником водоснабжения принять водозабор «Зингиреево», выполнив реконструкцию насосной станции «Зингиреево» и водопровода ø 300мм «Зингиреево-Мартыново».

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений.

Водоотведение. В настоящее время сельское поселение Баженовский сельсовет не имеет централизованной канализации. Население индивидуальной жилой застройки пользуется надворными уборными. Канализование коммунально – бытовых, общественных зданий, а также дошкольного учреждения осуществить путем сброса бытовых стоков в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон ТБО для обезвреживания и переработки вместе с твердыми бытовыми отходами методом полевого компостирования.

4.2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от автономных котельных малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

4.2.4. Газоснабжение.

Газоснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии со справками о технической возможности подключения объекта к газораспределительным сетям №1252,1254,1256,1258, от 11.11.2013 года, выданными филиалом "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белебее.

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки и общественной зоны в д. Новониколаевка сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на входе ШРП д. Новониколаевка  (с установкой ГРПБ) от ГРС «Приютово» - 15,0 км. Источник газоснабжения  - АГРС Приютово  (линия “с/х потребители”).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в с. Баженово сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на д. Екатериновка (с установкой ГРПБ) ГРС «Приютово» - 15,0 км. Источник газоснабжения  - АГРС Приютово (линия “с/х потребители”).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Екатериновка сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на д. Екатериновка (с установкой ГРПБ) ГРС «Приютово» - 16,0 км. Источник газоснабжения  - АГРС Приютово (линия “с/х потребители”).

Точкой подключения индивидуальной жилой застройки в д. Мартыново сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район  РБ является  существующий газопровод высокого давления (I категории) на д. Екатериновка (с установкой ГРПБ) ГРС «Приютово» - 17,0 км. Источник газоснабжения  - АГРС Приютово (линия “с/х потребители”).

Проектируемый годовой расход газа в населенных пунктах сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Таблица 2.

| № | Название населенного пункта | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Новониколаевка | 1505 тыс. нм3/год |
| 2. | с. Баженово | 5950 тыс. нм3/год |
| 3. | д. Екатериновка | 1085 тыс. нм3/год |
| 4. | д. Мартыново | 1470 тыс. нм3/год |

4.2.5. Электроснабжение.

Электроснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №02/136-3231 от 11.11.2013 года, выданными ПО Белебеевские электросети ООО “БашРЭС”.

Потребителями электроэнергии в поселении являются:

- сектор индивидуальной жилой застройки,

- сектор малоэтажной многоквартирной жилой застройки,

- коммунальные потребители,

-  потребители агропромышленного комплекса.

д. Екатериновка.

Электроснабжение нового микрорайона возможно по ВЛ-6 кВ Ф-12/7 ПС 110/35/6 кВ «Мартыново» при выполнении следующих условий: в населенном пункте предусмотреть строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами, ЛЭП-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-12/7 ПС 110/35/6 кВ «Мартыново» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ, внутримикрорайонных распределительных сетей.

д. Мартыново.

Электроснабжение нового микрорайона возможно по ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110/35/10 кВ «Приютово т.» при выполнении следующих условий: согласовать пропуск мощности через шины 10 кВ ПС «Приютово т.» с владельцем – ОАО «РЖД», в населенном пункте предусмотреть строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами, ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф-5  ПС 110/35/10 кВ «Приютово т.» до проектируемых ТП-10/0,4 кВ, внутримикрорайонных распределительных сетей.

д. Новониколаевка.

Электроснабжение нового микрорайона  возможно ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ «Баженово» при выполнении следующих условий: согласовать пропуск мощности через шины 6 кВ ПС «Баженово» с владельцем – ОАО «АНК «Башнефть», в населенном пункте предусмотреть строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами, ЛЭП-16кВ от ВЛ-6 кВ Ф-5  ПС 110/35/10 кВ «Баженово» до проектируемых ТП-6/0,4 кВ, внутримикрорайонных распределительных сетей.

Также необходимо предусмотреть:

1.Защиту линий 0,4-10 кВ и ТП-10-0,4 кВ от перенапряжений.

2. Принять РКУ: район по гололёду, по ветру, минимальной температуре воздуха.

3. Коммерческий (расчетный) учет активной и реактивной электрической энергии и мощности.

4. Обеспечить установку в электрических сетях фильтрокомпенсирующих устройств в точках присоединения к электрическим сетям 6-10 кВ.

5. Выполнить расчет потребляемой реактивной мощности.

6. Учесть охранные зоны существующих ВЛ.

4.2.6. Отходы производства и потребления.

В настоящее время сельское поселение Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ пользуется площадкой для временного  размещения  ТБО,   расположенной  на юго-востоке в 1500 метров от с. Баженово.  На данной площадке для временного  размещения  ТБО производится транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов от населения, предприятий и организаций на существующий полигон отходов в городском поселении г. Белебей муниципального района Белебеевский район РБ. Данная система обеспечения санитарно – гигиенических мероприятий удовлетворяет потребностям поселения.

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территория сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район является некатегорийным  населенным пунктом по гражданской обороне и находится в зоне слабых разрушений.

Проектируемый объект не входит в зону опасных землетрясений, смерчей, цунами, лавин и селей. Отсутствует распространение оползней, суффозии, абразии и просадочность пород.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на территории рассматриваемого поселения являются  грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на сетях электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

5.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС:

- мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а так же максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

- планирование и осуществление мероприятия по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

- ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, на территориях которых сложилась ЧС.

По опыту ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, главным направлением в обеспечении безопасности населения и территорий должна стать планомерная работа по предупреждению ЧС, их оперативная локализация, а также максимальное ослабление возможных последствий.

Выявление предвестников опасности является эффективным средством предотвращения или сведения к минимуму риска возникновения опасности от ЧС.

Основные направления по предупреждению ЧС:

- Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможных их последствий.

- Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.

- Заблаговременное создание органов управления и надзора, предназначенных для осуществления контроля по предупреждению ЧС.

- Создание и подготовка сил, способных предотвратить ЧС на ранней стадии ее развития.

- Организация материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заблаговременными мерами по снижению последствий ЧС и уровня опасности для жизни населения являются:

- разработка генерального плана застройки населенного пункта и ведение градостроительства с учетом особенностей территории и отдельных площадок, подверженных действиям опасных и катастрофических явлений;

- рациональное размещение потенциально – опасных объектов с учетом возможных последствий в случае аварий для безопасности населения и окружающей среды;

- строительство зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций с заданными уровнями безопасности и надежности;

- мероприятия, обеспечивающие безаварийное функционирование потенциально опасных объектов;

- разработка комплексных мер защиты территории и объектов экономики от опасных природных явлений;

- разработка и осуществление региональных и местных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений;

- мероприятия по санитарной охране территории поселения.

6. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Всего в границах действующей и планируемой черты поселения | га | 242,77 | 258,07 |
| 1.1. | Жилая застройка, из нее: |  |  |  |
|  | - индивидуальная - малоэтажная многоквартирная | га | 100,4 22,9 | 127,2 22,9 |
| 1.2. | Общественно – деловая застройка | га | 3,23 | 3,46 |
| 1.3. | Территория производственных объектов |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - производственные объекты | га | - | - |
| 1.4. | Территория рекреационного назначения | га | 0,6 | 0,6 |
| 1.5. | Территория сельскохозяйственного использования | га | 7,2 | 7,2 |
| 1.6. | Прочие территории | га | 108,44 | 96,71 |
| 2. | Численность постоянного населения | чел. | 1336 | 1804 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м. | - | увелич. на 13,14 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | эт. | 1 | 1-2 |
| 4. | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Средняя общеобразовательная школа (с библиотекой) | мест | 419 | 419 |
| 4.2. | Детское дошкольное учреждение, | мест | 50 | 50 |
| 4.3. | Магазин смешанного ассортимента (с. Баженово, д. Екатериновка, Мартыново, д. Новониколаевка). | м2/торг. площ. | 169 | 319 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность улиц и дорог - асфальтобетонное - щебеночное - грунтовое | км км км км | 7,76 1,56 2,8 3,4 | 13,16 3,56 6,2 3,4 |
| 6. | Инженерная инфраструктура (протяженность) |  |  |  |
|  | Газопровод | км | 13,7 | 15,9 |
|  | Электричество | км | 17,7 | 19,9 |

Содержание

- Общие данные………………………………………………………………………3

1.1. Введение……………………………………………………………………..3

2.  Анализ современного состояния…………………………………………………..5

2.1. Природные условия………………………………………………………...5

2.2.  Современная планировочная организация территории……………………7

2.3.  Социально – экономическое развитие……………………………………8

2.4.  Историко-культурный потенциал ………………………………………..9

2.5.  Инженерно – транспортная инфраструктура……………………………10

2.5.1. Транспортная инфраструктура………………………………….....10

2.5.2.  Инженерная инфраструктура……………………………………..10

3. Проектные предложения………………………………………………………….11

3.1.   Проектная организация и функциональное зонирование территории..11

3.2.  Проектные социально – экономические параметры развития населенного пункта………………………………………………………………………………13

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы………………...13

3.2.2. Проектная численность населения…………………………………14

    - Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса………….14

    - Прогноз объемов нового жилищного строительства……………...15

    - Развитие социального и культурно – бытового обслуживания…..16

4. Инженерно – транспортная инфраструктура……………………………..………16

4.1.   Транспортная инфраструктура……………………………………….......16

4.1.1. Улично – дорожная сеть……………………………………………16

4.1.2. Транспорт…………………………………………………………….17

4.2.   Развитие инженерной инфраструктуры…………………………………17

4.2.1. Связь………………………………………………………………….17

4.2.2. Водоснабжение и водоотведение………………………………….18

4.2.3. Теплоснабжение………………………...…………………………..19

4.2.4. Газоснабжение………………………………………………………19

4.2.5. Электроснабжение………………………………………………….20

4.2.6. Отходы производства и потребления……………………………..22

5.  Основные      факторы    риска   возникновения   чрезвычайных     ситуаций   природного и техногенного характера………………………………………………22

5.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.....23

6.  Основные технико – экономические показатели………………………………25

7. Приложение………………………………………………………………………….

Муниципальный контракт на разработку документа территориального планирования №29 от 16.07.2013 г.……..........................................................27

Техническое   задание   на    разработку   документа   территориального планирования  (приложение  №1  к муниципальному контракту №29 от 16.07.2013 г.)…………………………………………………………………...31

Протокол согласования (ведомость) контрактной цены (приложение №2 к      муниципальному контракту №29 от 16.07.2013 г.)………………………….34

Свидетельство СРО – П-РБ-0118-04-2013 от 19.03.2013 г.….…………...35

Технические  условия  Белебеевского  РУС  для  разработки документа территориального планирования……………………………………………...36

Технические условия ПО “Белебеевские электрические сети” ООО “Башкирские распределительные электрические сети” для разработки документа территориального планирования……………….………………...38

Технические   условия    ОАО   “Газ – Сервис”   филиал “Белебейгаз” для разработки документа территориального планирования…………………...41

Технические   условия    ООО «Белебеевский водоканал» для разработки документа территориального планирования………………….…………….45

Письмо ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов…………………............46

Техническое задание на разработку инженерно – технических мероприятий гражданской обороны………………………..…………………….……….…47

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных (памятников истории и культуры), расположенных на территории Республики Башкортостан МР Белебеевский район …………50

Содержание……………………………………………………………………………...58