Утверждена

постановлением главы сельского

поселения Баженовский сельсовет

муниципального района

Белебеевский район РБ

№ 57 от «26» декабря 2012 г.

Схема

теплоснабжения

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Баженовский СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

# Оглавление

| Оглавление | 1 |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения с. Баженово | 2 |
| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 2 |
| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 3 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 5 |
| Раздел 4 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 5 |
| Раздел 5 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 5 |
| Раздел 6 | Перспективные топливные балансы | 5 |
| Раздел 7 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 7 |
| Раздел 8 | Решения об определении единой теплоснабжающей организации | 7 |
| Раздел 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 7 |
| Раздел 10 | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 7 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Баженово | 8 |
| Глава 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 8 |
| Глава 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 14 |
| Глава 3 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 16 |
| Глава 4 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 17 |
| Глава 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 19 |
| Глава 6 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 19 |
| Глава 7 | Перспективные топливные балансы | 19 |
| Глава 8 | Оценка надежности теплоснабжения | 20 |
| Глава 9 | Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 21 |
| Глава 10 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 21 |

# Схема теплоснабжения СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ баженовский СЕЛЬСОВЕТ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

# РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

#### Раздел 1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Прирост строительных фондов

Прирост площади строительных фондов, планируемых к подключению к централизованным системам теплоснабжения, на расчетный срок не планируется

Таблица 1 Приросты площади строительных фондов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилой фонд | м2 | 6989,0 |
| 2 | Снос жилого фонда с износом более 60% | м2 | - |
| 3 | Расселение и перепрофилирование жилого фонда | м2 | - |
| 4 | Существующий сохраняемый жилой фонд | м2 | 6989,0 |
| 5 | Объемы нового строительства на расчетный срок, в том числе: | м2 | - |
|  | - многоэтажный | м2 | - |
|  | - среднеэтажный | м2 | - |
|  | - малоэтажный | м2 | - |
| 6 | Жилой фонд на расчетный срок | м2 | 6989,0 |
| 7 | Население на расчетный срок | чел. | 360 |
| 8 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/чел. | 19,4 |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии центральными системами теплоснабжения с. Баженово и их приросты.

Максимальный объем потребления тепловой энергии (мощности) от блочной модульной котельной (далее по тексту БМК) №1 (расчет произведен при среднегодовой температуре наружного воздуха согласно СНиП) составляет 0,17 Гкал/час, от БМК № 2 - 0,17 Гкал/час, БМК № 3 – 0,31 Гкал/час. Увеличение нагрузок от БМК №1, №2, №3 на период 2014-2027 г.г. не планируется.

Таблица 2.  Потребление тепловой энергии на планируемый период

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | БМК №1 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | БМК №2 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  | БМК №3 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |

#### Раздел 2  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

2.1 Зоны действия систем теплоснабжения.

Теплоснабжение в с.Баженово осуществляется:

- в домах барачного типа от электрических индивидуальных котлов;

- в многоквартирных домах централизованно от существующих БМК №1, №2, №3 на газовом топливе общей мощностью 0,66 Гкал/час;

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения БМК №1, №2, №3 представлены на схеме поселения.

Новые площади Генпланом не планируются.

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

2.2.1 Перспективный баланс тепловой мощности БМК № 1

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки БМК №1 остаются на уровне 2012 г. на период 2012-2016 г.г.

Таблица 3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  БМК №1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.2  Перспективный баланс тепловой мощности БМК № 2

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки БМК №2 остаются на уровне 2012 г. на период 2012-2016 г.г.

Таблица 4  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки БМК № 2

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.3  Перспективный баланс тепловой мощности БМК № 3

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки БМК №3 остаются на уровне 2012 г. на период 2012-2016 г.г.

Таблица 5  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки БМК № 3

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя

В связи с тем, что к существующим централизованным  системам теплоснабжения не планируется на расчетный период подключение новых потребителей, то перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей остаются на уровне 2012 года.

#### Раздел 4  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Существующие тепловые нагрузки на период до 2028 г. систем теплоснабжения села Баженово находятся в зоне действия блочных модульных котельных № 1, № 2, № 3. Расстояние от источника не превышает оптимальный радиус передачи теплоты.

#### Раздел 5  Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

В случае перекладки тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

#### Раздел 6   Перспективные топливные балансы

6.1 Ожидаемый топливный баланс на 2012 год БКУ № 1

1) Расход топлива за год: 80,23 тыс. м3/год.

2) Тепло сожженного топлива: 946,0 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 91%): 85,1  Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 0 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов :  390,6 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 470,3 Гкал/год.

6.2 Ожидаемый топливный баланс на 2012 год БКУ № 2

1) Расход топлива за год: 55,65 тыс. м3/год.

2) Тепло сожженного топлива: 745,7 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 91%): 67,1 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 0 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов : 208,3 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 470,3 Гкал/год.

6.3 Ожидаемый топливный баланс на 2012 год БКУ № 3

1) Расход топлива за год: 140,6 тыс. м3/год..

2) Тепло сожженного топлива: 1152 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 88%): 138,2 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 0 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов:  156,2 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 857,6 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы БМК № 1, БМК № 2, БМК № 3 остаются на уровне 2012 г., представлены в таблицах 6-8 соответственно.

Таблица 6  Перспективные топливные балансы БКУ № 1.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс. м3/год. | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 80,23 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 946,0 | 946,0 | 946,0 | 946,0 | 946,0 |
| Потери тепла в котлах (КПД 91%), Гкал/г | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 390,6 | 390,6 | 390,6 | 390,6 | 390,6 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 |

Таблица 7 Перспективные топливные балансы БКУ № 2.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 55,65 | 55,65 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 745,7 | 745,7 | 745,7 | 745,7 | 745,7 |
| Потери тепла в котлах (КПД 91%), Гкал/г | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 | 470,3 |

Таблица 8 Перспективные топливные балансы БКУ № 3.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 140,64 | 140,64 | 140,64 | 140,64 | 140,64 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
| Потери тепла в котлах (КПД 88 %), Гкал/г | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 857,6 | 857,6 | 857,6 | 857,6 | 857,6 |

#### Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию

#### и техническое перевооружение.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение тепловых сетей на расчетный период представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | 40 | 2013 – 2023 г.г. |

Примечание: объем средств будет уточняться после выполнения проектно-сметной документации.

#### Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законодательством определено ООО УК «Баженово».

ООО УК «Баженово» является единственным арендатором имущества, предназначенного для теплоснабжения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

#### Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловых нагрузок от БМК №1, БМК №2, БМК №3 не планируется.

#### Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При выявлении бесхозяйных тепловых сетей, передавать на баланс

теплоснабжающей организации.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район

Республики Башкортостан

#### глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Малоквартирные малоэтажные жилые дома подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из блочной котельной и тепловых сетей.

Отпуск тепла производится от блочных котельных установок № 1, № 2, № 3, расположенных по адресу: Белебеевский район, с. Баженово, ул. Советская.

Горячее водоснабжение с. Баженово не предусмотрено.

Площадь строительных фондов, подключенных к системам теплоснабжения блочных модульных котельных  №1, №2, №3, по данным на 2012 год составляет  6989 м2.

Таблица 10 Площадь строительных фондов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | В целом по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | м2/% | 6989/25,05 |
| 2 | Количество квартир | Ед./% | 154/28,8 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен, в том числе: | м2/% | 6989,0/100 |
|  | - кирпичные | м2/% | 6989/100 |
|  | - деревянных | м2/% | - |
|  | - из прочих материалов | м2/% | - |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу, в том числе: | м2/% | 6989,0/100 |
|  | - с износом от 0 до 30 % | м2/% | - |
|  | - от 30 до 60 % | м2/% | 6989,0/100 |
|  | - от 60 % и выше | м2/% | - |
| 5 | Характеристика жилого фонда, в том числе: | м2/% | 6989,0/100 |
|  | - 1этажный | м2/% | - |
|  | - 2-3этажный | м2/% | 6989,0/100 |
|  | - 4этажный | м2/% | - |
|  | - 5 и более этажный | м2/% | - |
| 6 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием: | % от общего количества жилого фонда | 6989,0/100 |
|  | - водопроводом | % | 6989,0/100 |
|  | - канализацией | % | - |
|  | - газом | % | 6989,0/100 |
|  | - теплоснабжением | % | 6989,0/100 |
|  | - горячим водоснабжением | % | - |

  - Источники тепловой энергии

Отпуск тепла производится от БМК №1 (с.Баженово, ул.Советская между жилыми домами №3 и №5) трем жилым домам, БМК №2 (с.Баженово, ул.Советская между жилыми домами №7 и №9) – двум ж/д, БМК №3 (с.Баженово, ул.Советская, район жилого дома №8) – пяти ж/д.

Горячее водоснабжение в с. Баженово не предусмотрено.

Технические характеристики оборудования отопительных котельных представлены в таблице 10.

Центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. Учет отпуска тепла производится расчетным способом.

Котельная работает по температурному графику 95/70 ºС (таблица 12).

Таблица 11

| Наименование котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Тип котла | Количество | Производительность котельной, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №1 | 2011 | ИШМА-100У2 | 2 | 0,17 | Газ |
| БМК №2 | 2011 | ИШМА-100У2 | 2 | 0,17 |  |
| БМК №3 | 2011 | DELTA ATE-180 | 2 | 0,31 |  |

Таблица 12 Температурный график теплоносителя

| Температура, 0С |
| --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +8 | 44 | 37 |
| +7 | 45 | 38 |
| +6 | 46 | 39 |
| +5 | 48 | 40 |
| +4 | 49 | 41 |
| +3 | 50 | 42 |
| +2 | 52 | 43 |
| +1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 48 |
| -4 | 60 | 49 |
| -5 | 61 | 50 |
| -6 | 63 | 51 |
| -7 | 64 | 51,5 |
| -8 | 65 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 69 | 55 |
| -12 | 70 | 55,5 |
| -13 | 71 | 56 |
| -14 | 73 | 57 |
| -15 | 74 | 57,5 |
| -16 | 75 | 58 |
| -17 | 76 | 59 |
| -18 | 77 | 59,5 |
| -19 | 78 | 60 |
| -20 | 80 | 60,5 |
| -21 | 81 | 61 |
| -22 | 82 | 62 |
| -23 | 83 | 63 |
| -24 | 84 | 64 |
| -25 | 86 | 64 |
| -26 | 87 | 65 |
| -27 | 88 | 66 |
| -28 | 89 | 66,5 |
| -29 | 90 | 67 |
| -30 | 91 | 68 |
| -31 | 92 | 69 |
| -32 | 94 | 69,5 |
| -33 | 95 | 70 |

  - Тепловые сети, сооружения на них

Котельные работают на единую тепловую сеть. Система теплоснабжения от каждой котельной закрытая, зависимая, по виду теплоносителя – водяная, по числу теплопроводов – двухтрубная (двухтрубная система состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного). Трубопроводы теплоснабжения в основном подземные, в надземном варианте выполнены выходы из котельных . Тепловые камеры выполнены из кирпича. Количество тепловых камер – 3 шт..

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1972 г. Протяженность теплотрассы составляет 0,387 км. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы. Тип тепловой изоляции: маты минераловатные. Тип запорной арматуры – задвижки стальные марки 30с41нж в количестве 6 шт., краны шаровые – 6 шт..

В системе теплоснабжения применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха, дополняемое на вводах потребителей местным количественным регулированием. Температурный график отпуска тепла 95/70º.

Режимы работы тепловых сетей представлены в таблице 13.

Таблица 13.

| наименование котельной | Давление в подающем трубопроводе на выходе из котельной, кгс/см² | Давление в обратном трубопроводе на входе в котельную, кгс/см² | Располагаемый напор, кгс/см² |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,8 | 2,6 | 0,2 |
| №2 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |
| №3 | 2,7 | 2,5 | 0,2 |

После окончания отопительного периода для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей проводится комплекс мероприятий:

- испытания оборудования тепловых сетей и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- замена участков теплосети, ремонт и замена запорной арматуры.

Норматив технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей от БМК №1 составляет 0,01 Гкал/ч, 56,63 Гкал/год, от БМК №2 - 0,008 Гкал/ч, 46,94 Гкал/год, от БМК №3 - 0,006 Гкал/ч, 35,24 Гкал/год.

Отапливаемые жилые дома с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч (установка узлов учета не обязательна).

Бесхозяйные тепловые сети в Баженово отсутствуют. В случае выявления, они будут переданы на баланс теплоснабжающей организации.

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения с. Баженово представлена в таблице 14.

Таблица 14  Функциональная структура теплоснабжения с. Баженово.

| Система теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей | Протяженность трубопроводов теплосети в двухтрубном исполнении, км | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземный, км | подземный, км |  |
|  |  | отопление | ГВС |  |  |  |
| БМК №1 | 1972, 2011 | 0,203 | - | 0,008 | 0,195 | УК «Баженово» |
| БМК №2 |  | 0,098 | - | 0,008 | 0,090 |  |
| БМК №3 |  | 0,086 | - | 0,012 | 0,074 |  |
| итого | 0,387 |  | 0,028 | 0,359 |  |

1.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Плановое потребление тепловой энергии при среднегодовых температурах наружного воздуха (согласно СНиП) в зонах действия БМК № 1, № 2, №3 представлены в таблицах 15-17 соответственно.

Таблица 15 Объемы потребления тепловой энергии от БМК № 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Объем отапливаемых объектов, м3 | Плановая реализация, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | Жилой дом | Советская, 1 | 2121,728 | 507,82 |
| 2 | Жилой дом | Советская, 3 | 2302,362 |  |
| 3 | Жилой дом | Советская, 5 | 2052,915 |  |
| Итого: | 6477,005 |  |

Таблица 16 Объемы потребления тепловой энергии БМК № 2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Объем отапливаемых объектов, м3 | Плановая реализация, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | Жилой дом | Советская, 7 | 2118,861 | 409,032 |
| 2 | Жилой дом | Советская, 9 | 3098,214 |  |
| Итого: | 5217,075 |  |

Таблица 17  Объемы потребления тепловой энергии БМК № 3

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Объем отапливаемых объектов, м3 | Плановая реализация, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | Жилой дом | Советская, 2 | 1927,987 | 840,643 |
| 2 | Жилой дом | Советская, 4 | 2446,541 |  |
| 3 | Жилой дом | Советская, 6 | 2066,842 |  |
| 4 | Жилой дом | Советская, 8 | 1900,954 |  |
| 5 | Жилой дом | Советская, 10 | 2379,776 |  |
| Итого: | 10722,099 |  |

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей БКУ №1, № 2, № 3 составляет 0,16 Гкал/час, 0,165 Гкал/ч, 0,304 Гкал/час соответственно.

Норматив потребления тепловой энергии для населения согласно Решению Совета муниципального района БР РБ №474 от 29.11.2007 г.:

а) при оплате в течение отопительного периода (с октября по май месяцы) –   0,0345 Гкал на 1 кв.м общей площади;

б) при оплате в течение года равномерно ежемесячно – 0,023 Гкал на 1 кв.м общей площади.

1.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто БКУ №1, № 2, № 3 представлены в таблице 18.

Таблица 18  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование | БМК №1 | БМК №2 | БМК №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,34 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,31 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,31 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,16 | 0,162 | 0,304 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,01 | 0,008 | 0,006 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |

Тепловая мощность нетто БКУ № 1, БКУ № 2, БКУ № 3 составляет 0,2 МВт (0,17 Гкал/ч), 0,2 МВт (0,17 Гкал/ч), 0,36 МВт (0,31  Гкал/ч) соответственно.

1.6 Топливно-энергетические балансы

В котельных с. Баженово в качестве  топлива используется природный газ.

Таблица 19 Фактическое потребление природного газа котельными по месяцам при средней температуре наружного воздуха -5,6ºС в тыс. м3

|  | январь* | февраль* | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК №1 | 13,58 | 13,645 | 13,254 | 7,009 | 0,96 |  |  |  | 1,565 | 7,004 | 11,776 | 13,352 | 82,145 |
| БМК №2 | 4,517 | 14,694 | 8,922 | 4,862 | 0,677 |  |  |  | 1,025 | 4,733 | 8,194 | 9,088 | 56,712 |
| БМК №3 | 26,04 | 25,787 | 22,948 | 12,725 | 1,118 |  |  |  | 2,719 | 12,935 | 20,31 | 19,052 | 143,634 |

* - в связи с тем, что блочные котельные введены в эксплуатацию в марте 2011 г., за январь-февраль приведены фактические данные 2012 г.

1.7 Тарифы на тепловую энергию

На 2012 год тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 949,32 руб. за 1 Гкал без учета НДС, для населения 891,17 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

Таблица 20. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию

|  | Период по годам |
| --- | --- |
| Тарифы | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 г. |
| население (с НДС) | 809,72 | 938,91 | 1051,58 |
| прочие (без НДС) | 823,17 | 885,29 | 949,32 |

1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1972 г., отработали 40 лет, т.е. почти два нормативных срока. Во избежание аварийных ситуаций в отопительный период, а также с целью сокращения тепловых потерь и, как следствие, сокращения расхода топлива, электроэнергии, финансовых затрат, необходимо провести капитальный ремонт подземных тепловых сетей.

#### глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к БМК №1, №2, №3, представлены в таблице 21.

Таблица 21 Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения БМК №1, №2, №3.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
|  | БМК№1 | БМК №2 | БМК №3 | БМК№1 | БМК №2 | БМК №3 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 6989 | 6989 |
| Административные здания |  |  |
| ИТОГО | 6989 | 6989 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| Площадь строительных фондов ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления от БМК №1, №2, №3 представлены в таблице 22.

Таблица 22 Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии БМК №1, №2, №3.

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая нагрузка на 2012 г. | Перспективная нагрузка на расчетный период |
|  | БМК№1 | БМК №2 | БМК №3 | БМК№1 | БМК №2 | БМК №3 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 0,16 | 0,162 | 0,304 | 0,16 | 0,162 | 0,304 |
| Административные здания |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,16 | 0,162 | 0,304 | 0,16 | 0,162 | 0,304 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

#### глава 3  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

3.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

Перспективный баланс тепловой энергии (мощности) и перспективная тепловая нагрузка  БМК №1, №2, №3  представлены в таблицах 23-25.

Таблица 23 Перспективный баланс тепловой мощности БМК №1

| Наименование | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 |

Таблица 24 Перспективный баланс тепловой мощности БМК №2

| Наименование | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,162 | 0,162 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 |

Таблица 25 Перспективный баланс тепловой мощности БМК №3

| Наименование | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,304 | 0,304 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 |

#### ГЛАВА 4  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В блочных котельных с.Баженово водоподготовительная установка предусмотрена с использованием комплексонов.

Потери теплоносителя обосновываются объемом тепловых сетей, объемом систем присоединенных потребителей и технологическими потерями. Сверхнормативные утечки возможны при нарушении правил пользования закрытых систем теплоснабжения отдельными потребителями, допускающими слив теплоносителя на хозбытовые нужды, проведение ремонтных работ внутренних систем отопления потребителей управляющими компаниями или сторонними лицами и в случае аварии.

| Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gут.н. = а х Vгод х nгод / 100 = mут.год.н х nгод |
| где а — норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, согласно правилам технической эксплуатации 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов в час |
| Vгод — среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых организацией, м3 |  |  |
| nгод — продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч |  |  |  |  |
| mут.год.н — среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч |  |  |  |
| Vгод = (Vот х nот + Vл х nл) / (nот + nл) = (Vот х nот + Vл х nл) / nгод |  |  |  |  |
| где Vот, Vл — емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3 |  |  |
| nот, nл — продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч |  |
| № котельной | Емкость тр/пр в отопит.период, Vот, м3 | Время работы тепл.сетей в отоп.период, nот, ч | Емкость тр/пр в неотоп.период, Vл, м3 | Время работы в неотоп.период, nл, ч | Время работы сетей за год, nгод, ч | Среднегодовая емкость тр/пр, Vгод, м3 | Среднегод.норма потерь обусл. утечкой, mут.год.н , м3/ч | Потери за год с утечкой, Gут.н, м3 |
| БМК №1 | 1,20 | 5568 |  |  | 5568 | 1,20 | 0,003 | 16,73 |
| БМК №2 | 1,07 | 5568 |  |  | 5568 | 1,07 | 0,003 | 14,94 |
| БМК №3 | 0,91 | 5568 |  |  | 5568 | 0,91 | 0,002 | 12,64 |
| ВСЕГО | 3,18 |  |  |  |  | 3,18 | 0,008 | 44,31 |

#### ГЛАВА 5  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ

Существующие тепловые нагрузки на период до 2028 г. систем теплоснабжения с.Баженово находятся в зоне действия котельных, расстояние от источника не превышает оптимальный радиус передачи теплоты.

#### ГЛАВА 6  предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На расчетный период планировать ежегодную замену ветхих сетей теплоснабжения не менее 5% от протяженности сетей, находящихся на балансе и нуждающихся в замене.

#### ГЛАВА 7  Перспективные топливные балансы

7.1 Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Расчеты годового и среднечасового расхода газа определены по месяцам в соответствии с температурой наружного воздуха по СНиП.

Данные по БМК №1, БМК №2, БМК №3 сведены в таблицах 26-28.

Таблица 26

| БМК №1 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднечасовой расход газа, тыс.нм³/ч | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,008 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,014 |  |
| максимальный расход газа за месяц, тыс.нм³/ч | 11,612 | 10,673 | 9,479 | 5,766 | 0,655 |  |  |  | 1,966 | 6,060 | 8,453 | 10,698 | 65,361 |

Таблица 27

| БМК №2 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднечасовой расход газа, тыс.нм³/ч | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,008 | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,014 |  |
| максимальный расход газа за месяц, тыс.нм³/ч | 11,472 | 10,544 | 9,365 | 5,696 | 0,647 |  |  |  | 1,942 | 5,987 | 8,350 | 10,569 | 64,572 |

Таблица 28

| БМК №3 | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| среднечасовой расход газа, тыс.нм³/ч | 0,028 | 0,028 | 0,023 | 0,014 | 0,010 |  |  |  | 0,010 | 0,015 | 0,021 | 0,026 |  |
| максимальный расход газа за месяц, тыс.нм³/ч | 20,876 | 19,188 | 17,042 | 10,366 | 1,178 |  |  |  | 3,534 | 10,895 | 15,196 | 19,233 | 117,507 |

#### ГЛАВА 8  оценка надежности теплоснабжения

Порывы на тепловых сетях в отопительный период и при опрессовке не выявлены.

Предложения для обеспечения надежности теплоснабжения:

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования;

- замена сетей, отработавших нормативный срок.

- обеспечить качественный ремонт внутренних систем отопления жилого фонда эксплуатирующими организациями.

#### глава 9. обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления технического перевооружения

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей на расчетный период представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | 40 | 2013-2023 г.г. |

Примечание: объем средств будет уточняться после выполнения проектно-сметной документации.

9.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предлагается принять участие в программе софинансирования Республики Башкортостан.

#### ГЛАВА 10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Основная часть потребителей подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Фактическую эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с. Баженово осуществляет ООО УК «Баженово».

ООО УК «Баженово» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.