УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

Некоммерческой организации Фонд

«Региональный оператор

Республики Башкортостан»

_________________ А.Ш. Нурмухаметов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(капитальный ремонт крыши)

| Наименование объекта | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Муниципальный район, Белебеевский район, с.Баженово, ул.Советская, д.1 |
| --- | --- |
| 1. Основание для капитального ремонта крыши | Проект краткосрочного плана реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан на 2015 год |
| 2. Заказчик | Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан» |
| 3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. Техническая характеристика здания | Количество этажей – 2 Количество квартир – 16 Стены – кирпичные Кровля - шиферная |
| 5. Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Ремонт крыши: Скатная из волнистых асбестоцементных листов: - демонтаж покрытий кровель из волнистых или полуволнистых асбестоцементных листов; - устройство подстилающего слоя из рулонных материалов (из пленки пароизоляционной); - смена обрешетки сплошным настилом из досок из обрезной доски толщиной 30 мм хвойных пород под карнизные свесы; - устройство покрытия кровли на окрашенный профилированный лист НС 35 – 1 000 – 0,7 с устройством примыканий; - крепить профилированный лист к деревянным брускам обрешетки саморезами с уплотнителями из резины; - установку начинать с монтажа карнизной планки и ее крепления несколькими саморезами, между кровельным листом и карнизной планкой вставить профилевидный уплотнитель; - все стыки профилированных листов герметизировать силиконовым герметиком; - частичное устройство и замена разряженной обрешетки; ремонт и замена деревянных конструкций (стропильных ног, мауэрлатов и т.д.); - замена слуховых окон; - устройство ходов и переходных мостиков согласно СНиП; - демонтаж карнизных свесов и настенных желобов; - устройство карнизных свесов и ендов из стали листовой толщиной 2 мм с применением электродуговой сварки, установкой анкерных болтов и с последующей грунтовкой и окраской с 2-х сторон; - обшивка карнизных свесов; - устройство мелких покрытий (свесов, коньков, дефлекторов) из листовой оцинкованной стали, устройство коньков не менее 500 мм на обе стороны; - утепление чердачного перекрытия (теплоизоляция) - произвести теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций для установления необходимости внешнего утепления и номинальной толщины утеплителя; - ремонт кладки вентканалов, обшивка вентблоков и вентшахт окрашенной кровельной сталью; - устройство дефлекторов и замена зонтов; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - устройство страховочных креплений; - антисептирование и антипирирование деревянных конструкций; - замена трубопровода канализации на полиэтиленовые трубы с выводом на крышу высотой 1 м и устройством обделок. - очистка чердака от строительного мусора; - вывоз строительного мусора |
| 6. Особые условия | Исполнитель предоставляет исполнительную документацию по выполненным работам и используемым материалам (паспорта и сертификаты на материалы), акты на скрытые работы, исполнительную схему, акты выполненных огнезащитных работ. Использование стандартов саморегулируемых организаций при осуществлении строительного контроля и формирований условий контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту. |
| 7. Исходные данные | Заказчик предоставляет технический паспорт многоквартирного дома |

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в Приложении № 1 являющейся неотъемлемой частью Технического задания настоящей документации о конкурсе.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

Некоммерческой организации Фонд

«Региональный оператор

Республики Башкортостан»

_________________ А.Ш. Нурмухаметов

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам

работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:   3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Поз.1.1.

График производства работ капитального ремонта крыши многоквартирного дома по Краткосрочному плану реализации

Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан на 2015 год

| № п/п | Адрес объекта | График производства работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало производства работ | Окончание производства работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальный район, Белебеевский район, с.Баженово, ул.Советская, д.1 | Капитального ремонта крыши с момента подписания договора | Два месяца с момента заключения. |

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Поз.1.2.

| Многоквартирный жилой дом по адресу: |
| --- |
| № лота | Муниципальный район, Белебеевский район, с.Баженово, ул.Советская, д.1 | Начальная цена договора подряда, руб. |
| Лот № 1 | Капитальный ремонт крыши | 1 927 610,00 |